## Slide 1
'26 AI Specialist 면접 심사 자료
AI Specialist 인증 발표
14년 제조 경력(계측/품질 10년)을 바탕으로 데이터 처리 구조, viewer backend/frontend, AI model까지 직접 설계한 3개 과제
P1
Failbit Map 불량 분석
P2
Chip multi-label
P3
Trend anomaly
최호길 | 메모리제조센터 QIE그룹 DSM 파트
삼성전자 메모리제조센터 | QIE그룹 DSM 파트 AI Specialist 인증 사내 경연 발표
2026

## Slide 2
커리어 소개
반도체 계측 도메인에서 제조품질 AI로
최호길 | 메모리제조센터 QIE그룹 DSM 파트, 14년차 | 연세대학교 인공지능학과 석사 (야간, '25.09~ 재학)
2013.07 입사
Photo 기술팀
BBD / Overlay / CD 계측 분석
2016 ~
DX 제작 / 강사
SQL/Spotfire/VBA, HTML/JS web tool 운영
2021 ~ 2023
D1b 신제품 TF
BBD / Overlay 담당
2023.03 ~ 현재
QIE그룹 DSM 파트
QIE 전배, P1/P2/P3 AI 직접 설계
DX web tool 홈페이지 (HTML / JS, Bootstrap)
D1b TF BBD / Overlay wafer map
수상
'25 AI 센터 DS BP Good Challenger, '26 MTC 제안 1등급, '26 삼성 논문상 초록 통과, '26 메모리사업부 PEER AWARD
강사 / 교육
'21 하반기 메모리사업부 우수강사, '23 메모리제조센터 우수강사, '24 DS Data Scientist 교육 수료
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
2

## Slide 3
P1/P2/P3 Overview
3개 과제 핵심 요약
P1
Failbit Map failure analysis
문제
고질불량 발생 wafer/물량 선별, 신규 불량 조기 포착, 대량 Failbit Map 조회
접근
Failbit Map 생성 + 대용량 viewer + Known/Unknown AI
성과
[양산 운영] 일 2만 wafer/day, 공수 90%↓ + 수율 개선 사례
Stack: Cython / pyvips / Numba, ConvNeXtV2 / YOLO11, contrastive / HDBSCAN
P2
Chip multi-label classification
문제
measure value 한계 + 2-combo label 확보 불가
접근
single source → FCM-PM supervision + val-margin
성과
[controlled synthetic] bit-F1 0.9927 / FAR 0.00%
Stack: PyTorch, FCM-PM / CutMix, Naive Bayes reject / KD
P3
Trend anomaly
문제
real abnormal label 부족, trend validation bottleneck
접근
domain-rule episode generator + binary validation
성과
[synthetic trend PoC] benchmark 7,000, binary-F1 0.9967
Stack: episode generator / binary classifier
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
3

## Slide 4
PROJECT
Failbit Map 분석
P1
P1 Failbit Map
P2 Chip multi
P3 Trend generate
운영 상태
mapviewer D1a/b/c/d 운영
Failbit Map Known & Unknown 분석
배경
Failbit Map은 EDS test 결과를 wafer에 나타낸 공정개발 최종 결과 map으로, 불량 정도, 위치, 형태로 개발 수준과 공정 개선 방향을 판단합니다 (wafer당 약 1,000만 point)
문제 / AI 필요성
48매 조회 / 수작업으로 대량 확인 한계
고질불량 발생 wafer 선별
신규불량 조기 검출
개발 내용
이미지 데이터 파이프라인
대용량 이미지 조회 / 라벨링 web app
CNN 2-stage 분류
self-supervised 표현학습
성과 / 확장
분류 F1 0.95
이상 검출 7/13
일 2만 wafer 양산 운영
정량 사업 기여 창출
object-id map 차세대 모델
본인 기여
데이터 파이프라인 / 대용량 이미지 web app / AI 모델 전 영역 직접 설계, 구현
기술 stack
Cython / pyvips / Numba, ConvNeXtV2 / YOLO11, contrastive / HDBSCAN
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
4

## Slide 5
P1 | 전체 아키텍처
좌표 보존 Failbit Map 운영 pipeline
EDS Test (raw fail-map log)
Cython parsing + hourly batch
Failbit Map (32색 palette PNG) + chip annotation (FTN / QTN / BIN)
좌표 보존: 이미지, 좌표, 계측값을 같은 wafer 좌표계에 맞춰 저장
같은 자산을 Known 및 Unknown 두 경로가 공유
Known path
ConvNeXtV2
→ ROI-YOLO (selective)
→ object-id map [dev]
Unknown path
InfoNCE + grid36
→ HDBSCAN
→ candidate groups
두 경로 결과를 한 화면으로
Analysis UI — fast view / overlay / labeling
운영 viewer (mapviewer): Numba composite + pyvips tile streaming
human-in-the-loop: register → label → retrain
Organizational asset base (image-measure aligned, multimodal-ready)
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
5
참고 문헌 ConvNeXt V2 (Woo et al., 2023) YOLO11 (Jocher & Qiu, 2024) InfoNCE (van den Oord et al., 2018) HDBSCAN (Campello et al., 2013)

## Slide 6
P1 | Concept + field constraint
이산 grade 공간 데이터 표현으로서의 Failbit Map
● Role — Failbit Map은 공정 개발 결과를 확인하는 최종 map으로, 불량 정도와 위치, 형태를 확인해 현 개발 수준을 파악하고 공정 개선 방향을 결정
● Data — EDS Failbit Map은 Memory Cell Block 단위 불량 정도를 Grade 0~7로 표현한 wafer-level data
● Scale — wafer 1장은 약 1,000만 block 규모이며, chip당 1개, wafer 내 약 800개 수준의 Measure 값만으로는 불량 위치와 형상 분석에 한계
● Storage — palette PNG는 grade index를 저장하고, positions JSON은 chip/block 좌표를 보존해 viewer overlay와 모델 입력을 같은 좌표계로 정렬
wafer Failbit Map / Edge-Ring
최외곽 chip에서 동일 scratch성 fail pattern이 반복되어 edge-ring 형태로 관찰됨
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
6

## Slide 7
P1 | 데이터 생성 (fail-map)
8단계 grade → palette PNG 무손실 저장
적용 이유 raw log는 대량 조회/AI 입력에 부적합 → hex-to-grade Cython 가속 + 8단계 palette PNG로 저장량 약 75% 절감
Hex-to-grade conversion
Raw:
090B0C0D0E0F090A0B0C
Decoding:
"0C" -> "C" -> 12 (hex to decimal) -> 3
Python:
interpreter-based loop execution
Cython:
compiled integer loop execution
Grade:
0 2 3 4 5 6 0 1 2 3
Fig. 1. Hex-to-grade conversion accelerated by Cython
RGB PNG vs Palette-indexed PNG
RGB PNG:
[(123,54,24), (123,54,24), ..., (123,54,24)],
[(123,54,24), (123,54,24), ..., (123,54,24)]
Palette-indexed PNG:
P[3] = (123,54,24)
[(3), (3), ..., (3)],
[(3), (3), ..., (3)]
RGB_to_Palette:
(123,54,24) -> (3)
Fig. 2. Palette-indexed PNG for failbit map compression.
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
7

## Slide 8
P1 | viewer 처리 구조
대용량 Failbit Map viewer를 위한 Numba와 pyvips
적용 이유 대용량 palette PNG를 운영 viewer가 즉시 띄우기 어려움(메모리/속도) → Numba JIT + pyvips tile decode로 peak memory/로드 시간 절감
● Numba는 메모리에 올라온 grade array의 composite 루프를 native code로 JIT 컴파일하고, pyvips는 대형 PNG를 필요한 stripe/tile만 decode해 viewer peak memory를 절감
BEFORE
Interpreter overhead inside loop
N times
pixel
PY
pixel
PY
...
PY
per-pixel interpreter dispatch
AFTER
First call JIT-compiles typed loop
input dtype
JIT compile
native loop reused
input data
native loop
result
PILLOW
full-frame buffer
FILE
full RGB frame
full-image
decode encode
output
LIBVIPS
active-stripe buffer
FILE
RGB stripe
streaming C pipeline
decode/encode
output
same output with bounded active rows
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
8

## Slide 9
P1 | Known 2단계 상세
Known 검증: CNN tuning과 ROI cascade
적용 이유 전체 성능은 CNN이 높지만, 같은 위치의 유사 불량은 ROI-YOLO가 root cause 구분에 유리했습니다.
low-confidence sample만 2차 분류해 F1 0.92 → 0.95로 개선했습니다.
● 1-stage CNN (백본 선정) — 불량이 특정 영역에 몰려 나타나, 넓게 보는 Transformer보다 좁은 영역을 잘 보는 CNN이 더 적합하다고 판단 (연세대 인공지능학과 전해곤 교수 자문). ConvNeXtV2는 MaxViT와 F1 0.87 동급이면서 더 가벼워 채택
● Tuning — Optuna로 schedule, focal loss, class-imbalance, augmentation strength를 조정해 F1 0.92로 향상
● ROI cascade — 선택된 ROI 안에서 chip class와 ROI 내 배치까지 재확인하는 selective 2-stage 구조
불량 A — center scratch
불량 B — center bank-boundary
low-confidence → ROI-YOLO
chip 분류 + ROI 내 배치 확인
불량 A와 B는 wafer-level에서 비슷해 1-stage로 구분이 어려운 예시.
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
9

## Slide 10
P1 | Known evidence
Known 16-class backbone 탐색과 단계별 개선
[실전 현업 데이터 validation] 16 class / 1,500 labeled / 4:1 stratified split.
Stage | Configuration | Weighted F1 | Decision / note
Baseline | ImageNet pretrained CNN | 0.78 | starting point
Backbone | ViT | 0.81 | 
Backbone | Swin | 0.84 | 
Backbone | EffNetV2 | 0.85 | 
Backbone | MaxViT | 0.87 | 119.5M params / 74.2G FLOPs
Backbone | ConvNeXtV2 | 0.87 | selected: 88.6M / 45.1G
HPO | ConvNeXtV2 + Optuna | 0.92 | warmup→cosine, focal γ2, effective class-weight, aug
Cascade | ConvNeXtV2 + Optuna + ROI-YOLO | 0.95 | low-confidence only
HPO recipe — LR backbone 2e-5 / head 2e-4, weight decay 0.05, warmup 5ep→cosine, focal γ=2.0, effective-number class weighting, EMA 0.95, stochastic depth 0.05, label smoothing 0.02, rotation ±15°+affine
0.78 → 0.87
backbone gain
0.87 → 0.92
Optuna HPO
0.92 → 0.95
ROI-YOLO cascade
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
10
참고 문헌 ConvNeXt V2 (Woo et al., 2023) Optuna (Akiba et al., 2019) Focal Loss (Lin et al., 2017) YOLO11 (Jocher & Qiu, 2024)

## Slide 11
P1 | 칩 식별 지도 (후속 개발)
차세대 Stage-2: ROI detection → chip identity map
적용 이유 ROI-YOLO는 검증됐으나 class 확장/annotation cost 부담 → chip 좌표 재사용한 object-id map으로 fixed-crop 분류 전환 (개발 중)
● Current Stage-2 — ROI-YOLO는 field-validated 구조지만, 선택된 ROI 안에서 box regression, classification, NMS를 수행하므로 class 확장과 detector annotation cost 부담이 남음
● Object-id map — 제품별 chip coordinate를 재사용해 fixed crop classification으로 바꾸고, chip별 class id를 32×32 wafer grid에 재배치
● Metric — selected obj-only: val F1 0.9946 / hold-out F1 0.9872. 별도 raw+obj-id 5-seed val F1 0.9838 ± 0.0092
pair A
Product A / raw intensity
pair A
Product A / object-id grid
pair B
Product B / raw intensity
pair B
Product B / object-id grid
Field-validated 대표 성과는 ROI-YOLO 2-stage F1 0.95이고, object-id map은 detector cost와 class 확장 부담을 줄이기 위한 차세대 Stage-2 구조
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
11

## Slide 12
P1 | Unknown 탐색
Unknown 후보 발견 contrastive clustering
적용 이유 신규 불량은 정답 label이 없어 지도학습 불가 → contrastive embedding + HDBSCAN으로 검토 후보를 13개 중 7개로 압축
● Embedding — same-wafer views를 alignment target으로 두고, other wafers를 contrastive reference로 사용
● Review output — HDBSCAN 결과는 자동 판정이 아니라 엔지니어가 검토할 신규 failure 후보 group
Center Bank-Boundary
BrokenRing
CrescentArc (신규)
실제 현업 데이터 2,000장 review: 13개 후보 중 7개 신규 failure 확인. 화면 이미지는 후속 튜닝용 생성/개발 예시
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
12
참고 문헌 HDBSCAN (Campello et al., 2013)

## Slide 13
P1 | Unknown 대조 학습: contrastive loss
false negative 억제 contrastive embedding
적용 이유 near-positive를 negative로 밀면 같은 불량이 흩어짐(false negative) → similarity filter로 near-positive 제외해 cluster 응집 유지
● SimCLR (Chen et al., 2020) — positive-pair alignment와 in-batch negative contrast로 wafer pattern embedding을 학습
● NV-Retriever negative-similarity filter (Moreira et al., 2024) — cosine similarity가 높은 near-positive candidate를 negative set에서 제외해 false-negative push를 방지
SimCLR (Chen et al., 2020): positive-pair alignment with in-batch negative contrast
Positive
q
p⁺
PULL TERM
similar
pull closer
Negative
q
n⁻
PUSH TERM
far away
weak push
False negative risk
q
h⁻
EXCLUDED
too close
protect cluster
NV-Retriever neg-sim filter (Moreira et al., 2024): potential false-negative exclusion preserves cluster compactness
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
13

## Slide 14
P1 | Unknown 대조 학습: NeCo
NeCo: 결함 위치에 민감한 patch-neighbor 유사도
● 핵심 — patch 간 유사도 matrix는 결함의 공간 구조를 인코딩 → 결함 위치가 다르면 matrix가 완전히 다름 (CE 큼)
● 대비 — 단순 local 평균(grid)은 둔감, NeCo는 이 민감한 matrix를 같은 wafer 두 view에서 일치시켜 국소 구조 보존
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
−
−
−
−
−
−
−
−
−
결함 A: 중앙 → p5 활성
≠
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
−
−
−
−
−
−
−
−
−
결함 B: 상단 → p2 활성
9×9 같은 위치 element (A vs B)
[p5,p4] .85 vs .05 → .80
[p5,p6] .85 vs .05 → .80
[p2,p1] .05 vs .85 → .80
[p2,p3] .05 vs .85 → .80
… 활성쌍 8칸, 나머지 0
합 8×.80 = 6.4 (큼)
local grid (patch별 활성, 관계 없음)
A
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
B
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
9칸 같은 위치 (A vs B):
p2 .05 vs .85 → .80, p5 .85 vs .05 → .80, 나머지 7칸 → 0
합 = 2 × .80 = 1.6 (작음, patch당 1칸 뿐)
NeCo는 활성 patch당 인접쌍으로 8칸 차이 누적(큼), local grid는 patch당 1칸 2칸 차이(작음) → 관계가 위치 구조에 더 민감 (수치 설명용)
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
14
참고 문헌 MoCo (He et al., 2020) NeCo (Pariza et al., 2024) InfoNCE (van den Oord et al., 2018)

## Slide 15
P1 | Unknown evidence
생성 평가셋 기반 contrastive recipe ablation
[생성 데이터 개발 지표] 실전 현업 review와 분리한 모델 개발용 ablation
# | Recipe (per class 500, normal 2000) | M1 capture | M2 noise | M3 Completeness | Sil
1 | Global InfoNCE only (baseline) | 0.9337 | 15.78% | 0.9468 | 0.582
2 | + Local DenseCL (LW=0.5) | 0.9361 | 13.87% | 0.9502 | 0.514
3 | + MoCo Queue 4096 | 0.9356 | 9.45% | 0.9474 | 0.573
4 | + Neg-sim filter 0.72 | 0.9250 | 8.23% | 0.9485 | 0.611
5 | + NeCo 0.2 (5-tool full) | 0.9559 | 6.66% | 0.9660 | 0.6104
6 | Final recipe (Local DenseCL 제외 4-tool) | 0.9559 | 6.66% | 0.9660 | 0.781
7 | Final recipe + noise threshold τ=0.5 | 0.9619 | 0.00% | 0.9679 | 0.781
Noise 15.78% → 0.00% / Capture 0.9337 → 0.9619
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
15
참고 문헌 InfoNCE (van den Oord et al., 2018) DenseCL (Wang et al., 2021) MoCo (He et al., 2020) NeCo (Pariza et al., 2024)

## Slide 16
P1 | Result + impact
양산 운영과 모델 검증 단계 구분
Production operation
Processing flow
Production viewer
Bulk wafer review
Model validation / deploy waiting
Known validation
Unknown review
GPU server → 2026.9
양산 운영 중 — 처리 구조 + viewer (2025.5~)
● DRAM D1a/b/c/d 전제품 분석 파트에서 매일 사용 중, 일 2만 wafer 처리
● 분석 공수 절감과 P3WN 수율 개선 1건을 합산해 정량 산정 기여를 창출
● 조회 48매 한계를 대량 조회 viewer로 확장하고, 검토 방식을 Failbit Map 변환과 검색 중심으로 재구성
123억
정량 산정 기여
공수 90%↓
검토 시간 절감
수율 +0.02%p
P3WN 1건
모델 — validation 완료, 서버 배포 준비 단계
● Known validation 완료(실전 16종/1,500장), Unknown 현업 review 완료
● classification model은 2026년 9월 GPU 서버 배포 검증 예정이며, 서버 성능은 배포 환경에서 별도 검증
● 사내 인정: '25 AI 센터 DS BP Good Challenger 수상, '26 MTC 제안 1등급 확정, '26 삼성 논문상 초록 통과
  – Unknown 13→7은 분류 성능 지표가 아니라 현업 후보 검토 결과
validation 완료
Known real data
현업 review
Unknown candidate
2026.09
GPU 배포 검증 예정
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
16

## Slide 17
PROJECT
Chip multi-label
P2
P1 Failbit Map
P2 Chip multi
P3 Trend generate
운영 상태
controlled synthetic 검증 단계
Chip Multi-label FCM-PM classification
배경
chip 불량 분석은 표준적으로 chip별 measure value 중심으로 수행되나, 중복 failure는 chip 내부 fail bit 분포 image로만 구분할 수 있습니다
문제 / AI 필요성
measure value로 중복 failure 구분 한계
2-combo label 대량 확보 불가
single source 기반 multi-label 학습 필요
개발 내용
FCM-PM으로 2-combo 학습 신호 생성
Pair Mask로 background 오학습 차단
val-margin으로 checkpoint 선택
Naive Bayes reject로 false alarm 제어
성과 / 확장
multi-label F1 0.9927
false alarm 0%
single + 2-combo 동시 검출
ensemble robustness 확보
KD 단일 모델 생산성
본인 기여
데이터 합성 / multi-label 분류 / 모델 선택 / false alarm 제어 전 영역 직접 설계, 구현
기술 stack
PyTorch, FCM-PM, label smoothing / ASL, Naive Bayes reject, KD
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
17

## Slide 18
P2 | Chip multi-label
measure-value 한계에서 image multi-label supervision으로
Problem
measure value만으로 중복 failure 확인 한계
Source
2-combo label 확보는 현실적으로 불가능
Eval
single source 기반 2-combo eval 구성
Source bank: single-failure samples
2-combo label 없이 train source 안에서 synthetic combination을 생성
bb
fk
sc
sr
image multi-label eval
Eval target: 3,850-chip controlled benchmark
single 4 + 2-combo 6 + Normal/Invalid/OOD negative tail.
bb+fk
bb+sc
fk+sr
normal
invalid
Design implication: FCM-PM creates 2-combo supervision from single source.
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
18

## Slide 19
P2 | FCM-PM 원리
FCM-PM: coverage 보존과 loss masking
적용 이유 2-combo label은 부족하지만 실제 중복 불량은 발생 → single source를 FCM-PM으로 합성해 학습 신호 구성
Mixup은 pixel이 섞여 noise, Diffusion은 대량 label/compute 부담 → label 의미를 보존하는 CutMix 계열 선택 (자문: 연세대학교 인공지능학과 박은병 교수)
FCM mixed view 1 (A∪B)
FCM mixed view 2 (A∪B)
Normal baseline
2-combo pos. prob 낮음 FAR 낮지만 recall 약함
FCM
pos. prob 상승 FAR tail 동반 상승 가능
FCM-PM
2-combo signal 유지 pseudo-background loss 차단
Formula + ablation
FCM mixed views: y_mixed = y_A ∪ y_B (multi-label target)
Pair Mask views: y_masked ∈ {y_A,y_B}; L_total = L_BCE(mixed)+w·L_BCE(masked)
Pair Mask reduces synthetic-background FAR; final result is reported on the validation slide
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
19
참고 문헌 CutMix (Yun et al., 2019) Mixup (Zhang et al., 2018)

## Slide 20
P2 | selection + Naive Bayes reject
val-margin 선택과 negative-tail 제어
적용 이유 val-F1만으로는 negative tail이 안정적인 checkpoint를 고르기 어려움 → positive/negative score margin으로 선택, FAR 0%
val-margin checkpoint selection
val_margin = mean(p_positive) - max(p_negative)
val-F1
val-margin
eval-F1
epoch 1
epoch 2
epoch 3
epoch 4
epoch 5
val-F1 max
margin max
margin 선택 시 eval 향상 (illustrative)
post-hoc check: correlation with held-out eval bit_F1
val_f1
Spearman -0.10
weak
val_margin
Spearman +0.56
selected
Naive Bayes reject: class profile 불일치 제거
class별 출력 bit 확률 분포 저장 (bit 독립, Naive Bayes)
gray band = 저장 분포 99.7% 범위 (±3σ)
known single bb
bb
fk
sc
sr
ACCEPT
4 bit profile match
known 2-combo bb+sc
bb
fk
sc
sr
ACCEPT
bit likelihoods align
tail/OOD on bb
bb
fk
sc
sr
REJECT
known-profile mismatch
최고 일치 class likelihood ≥ 임계 → ACCEPT
모든 class 임계 미달 → REJECT (OOD/tail)
NB profile
10 known classes
4 single + 6 combo
reject rule
no profile passes
reject
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
20

## Slide 21
P2 | 검증 결과
Multi-label recipe 성능 비교
[controlled synthetic validation] 현업 single-failure 원천에서 생성한 평가셋. 단일 대표 모델은 FCM-PM + val_margin selection
# | Recipe | bit_F1 | single | 2combo | FAR | Role
1 | BCE + Label Smoothing | 0.1093 | 0.1896 | 0.0668 | 99.47% | baseline
2 | Sigmoid Focal Loss | 0.7980 | 0.8724 | 0.7050 | 45.72% | loss trial
3 | Asymmetric Loss (ASL) | 0.6435 | 0.5379 | 0.7320 | 100% | FAR collapse
4 | CutMix (random rectangle) | 0.9359 | 0.9566 | 0.9070 | 42.05% | signal cut
5 | CutMix + Pair Mask | 0.9491 | 0.9728 | 0.9281 | 24.62% | FAR reduced
6 | FCM-PM + val_f1 selection | 0.9652 | 1.0000 | 0.9517 | 0.15% | selection ablation
7 | FCM-PM + val_margin selection | 0.9927 | 0.9996 | 0.9871 | 0.00% | selected single main claim
8 | vote_majority_bits Ensemble | 0.9956 | 1.0000 | 0.9921 | 0.00% | champion cost 5x
9 | Knowledge Distillation | 0.9799 | 1.0000 | 0.9638 | 0.00% | 1x candidate
추론 비용 / 배포 선택
FCM-PM
1x cost
대표 single model / bit-F1 0.9927
Ensemble
5x cost
성능 상한 / bit-F1 0.9956
KD student
1x cost
운영 후보
Ensemble로 성능 상한을 확인하고, KD로 그 성능을 1x 단일 모델에 압축해 운영 비용을 낮춥니다.
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
21
참고 문헌 Focal Loss (Lin et al., 2017) Asymmetric Loss (Ben-Baruch et al., 2021) CutMix (Yun et al., 2019) Knowledge Distillation (Hinton et al., 2015)

## Slide 22
PROJECT
Trend anomaly
P3
P1 Failbit Map
P2 Chip multi
P3 Trend generate
운영 상태
synthetic trend PoC, 현업 검증 예정
Trend Anomaly
배경
Thickness / Overlay / CD 등 제품 계측 trend(시계열)를 담당자가 chart로 보고 정상 산포 대비 이상 여부를 판정
문제 / AI 필요성
수작업 판정 → 누락 / spec-in 위험
실제 이상 label 희소
검증 데이터 부족
개발 내용
도메인 규칙 기반 시계열 합성
정상 산포 / 노이즈 모델링
이상 패턴 주입
binary 분류 검증
성과 / 확장
benchmark 7,000 구성
binary F1 0.9967
abnormal recall 0.9987
현업 trend 검증 예정
anomaly type 분류 확장
본인 기여
BBD / Overlay / CD 계측 경험 기반 데이터 합성 / 이상 검출 / 검증 체계 직접 설계, 구현
기술 stack
config 기반 episode generator, binary classifier
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
22

## Slide 23
P3 | Trend anomaly
episode 생성과 binary validation
Core contribution — 판정 경험을 episode generation rule로 코드화하고, binary validation으로 검증
현장 기준
BBD / Overlay / CD 10년 trend 판정 경험
Episode generation
Region 5종 + Noise 3종 + Anomaly 5종
Synthetic benchmark
normal 3,500 + abnormal 3,500 = 7,000개
Binary validation
F1 0.9967 / abnormal recall 0.9987
Rule
domain coding
region/noise/anomaly
Normal
baseline control
fleet-bound stats
Robust
shortcut check
color/median/NT
Stabilization and shortcut-control stack
LR sweep
3e-5/3e-4 stable 1e-4/1e-3 collapse
Label smoothing
0.02 sweet spot FN 4.6 -> 0.8
Stochastic depth
0.05 regularization FP 3.8 -> 1.4
Focal + EMA
gamma=2.0, EMA 0.95 hard-anomaly stability
Normal ratio
hard-normal 3,300 FP/FN balance
Color + median + NT
color/smoothing check val-F1 median, NT 0.9
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
23

## Slide 24
P3 | episode generation
정상 baseline episode와 측정 noise 샘플링
적용 이유 실제 정상 데이터로는 다양한 패턴 확보가 어려움 → region/noise/density를 분리 샘플링해 정상 baseline 생성 (anomaly는 다음 장)
(a) Normal baseline - sequential episodes
gray = fleet/reference blue = sampled observations
Dense
Sparse
Very sparse
Thin
Missing
missing
(b) Measurement noise
gray = fleet color = sampled εₜ
Gaussian iid
εₜ ~ N(0, σ²)
Equip. correlated
εₜ = ρεₜ₋₁ + ηₜ
Laplacian
εₜ ~ Laplace(0, b)
Episode
K ~ U(Kmin,Kmax), L_k ~ U(Lmin,Lmax)
구간 개수와 길이를 먼저 결정
Density
m_k ~ Cat(5 density types)
구간별 관측 point 수를 결정
Noise
ε_t ~ N / AR(1) / Laplace
측정 산포 family를 episode별 부여
Output
y_t = μ_region(t) + ε_t
active 구간만 연결
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
24

## Slide 25
P3 | binary validation
anomaly 주입 규칙과 binary validation
Normal baseline에 5가지 anomaly injection rule을 더해 normal/abnormal binary validation을 수행
Mean shift
Std change
Spike
Drift
Context
Injection equations
mean: y_t = x_t + δ
scale: y_t = μ + A(x_t - μ)
spike: y_t = x_t + Σ A_i 1(t=t_i)
drift: y_t = x_t + r(t-s)
context: fleet/reference-relative shift
Test 1,500
normal 750 / abnormal 750
F1 0.9967
TN746 / FP4 / FN1 / TP749
Recall 0.9987
abnormal class
5-seed best 0.9987
TN748 / FP2 / FN0 / TP750
threshold 0.9
p(normal) ≥ 0.9
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
25
참고 문헌 Focal Loss (Lin et al., 2017)

## Slide 26
P3 | robustness check
robustness와 입력 민감도 점검
적용 이유 입력 표현/checkpoint 선택에 성능이 흔들릴 위험 → 민감도 점검으로 binary-F1 0.9967 안정 확인
● 입력 표현과 checkpoint 선택 민감도 확인 장. main claim은 binary-F1 0.9967
Validation option ablation — binary F1
0.9967
Main claim
FN 1
FP 4
0.9971
Base run
FN 1
FP 3
0.9987
5-seed best
FN 0
FP 2
5-seed robustness — summary
5-seed
일관
mean 0.9967 / best 0.9987
Test split
1,500
750 / 750
Smoothing — 후속 3-epoch median best 선택
val F1
1
3
5
7
9
11
13
epoch
● single-epoch spike ◆ median best → test 0.9987
Rendering sensitivity check
same train/val/test color policy; label-independent
Before (파랑)
After (빨강)
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
26

## Slide 27
로드맵 | 완료 시기
완료 시기 및 현장 적용 로드맵
완료 4
예정 2
2024.10
P1 착수
파이프라인과 viewer 설계
2025.03
P2 모델 개발
FCM-PM, val-margin 검증
2025.05
P1 viewer 양산 개시
DRAM 전제품, 일 2만 wafer
2026.01
P3 Trend anomaly PoC
episode generation, binary validation
2026.09
P1/P2 모델 배포 검증
GPU 할당 후 양산 적용 검증
2026.12
P3 Trend anomaly 현업 검증
real trend 기준 검증 완료
현재 운영
P1 viewer label-feedback 루프
batch 성공/적재량/응답, engineer review/label
모델 배포 후 (설계)
confidence/FAR/drift 모니터링
threshold 재조정, version 등록/rollback
확장 (타 공정/제품)
object-id map Stage-2, image+measure multimodal
generator config로 타 공정 재현
P1/P2 = 2026.09 GPU 배포 검증, P3 = 2026.12 현업 검증 예정
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
27

## Slide 28
결론 | 평가 항목 대응 summary
평가 항목별 핵심 근거
기술 전문성
AI 문제 정의 → 모델/실험 → pipeline → 모니터링
문제 정의와 목표
P1 FBM image / P2 multi-label / P3 trend anomaly
모델 설계와 실험 개선
Known F1 0.95 / P2 bit-F1 0.9927 / P3 binary-F1 0.9967
데이터 pipeline과 운영 loop
FBM 변환, FCM-PM 합성, generator, label → retrain → monitoring
기술 리더십
현업 구상 → 기술 결정 → 조직 확산
협업 범위와 의사결정
DRAM YE 공동 구상, 설계/구현 본인 주도
기술 선택 전문성
ConvNeXtV2, NeCo, FCM-PM, val_margin 적용 결정
조직 확산과 coverage
4개 분석 파트 매일 사용, 파트 내 3명 AI 구현 지원
기술성과
양산 적용 → KPI → 타 제품 확장
양산 공정과 품질 적용
P1 viewer 양산 운영, Known 및 Unknown 데이터 검증
핵심 KPI 개선
공수 90%↓, 수율 +0.02%p, 정량 기여
타 공정과 제품 확장
Flash YE 확장 요청, object-id, multimodal, generator 확장
최호길 | QIE그룹 DSM 파트 | AI Specialist 인증
28